LABORATORINIS DARBAS NR. 1

NEPRIKLAUSOMOJO ŽADINIMO GENERATORIAUS BANDYMAS

Darbo tikslas:

Naudojantis “MatLab–SimuLink” programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas.

Darbo uždaviniai:

- Išnagrinėti nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principą ir konstrukciją.

- Išanalizuoti pagrindines generatoriaus charakteristikas.

- Vykdyti  imitaciją ir gauti generatoriaus charakteristikas:

- tuščiosios veikos;

- trumpojo jungimo;

- išorinę.

- Nubraižyti generatoriaus charakteristikų grafikus.

- Pateikti išvadas.

Darbo metodika:

Naudojant “MatLab” paketą “SimuLink” galima ištirti (sumodeliuoti) praktiškai bet kokią dinaminę netiesinę sistemą. Tiriamoji sistema sudaroma grafiškai surenkant ir sujungiant jos sudaromąsias grandis. Tokia sistema dar vadinama S-modeliu. Sudarytas modelis išsaugomas kaip byla ir turi plėtinį .mdl. S-modelių sudarymas pagrįstas Drag-and-Drop  technologija, t.y kiekviena sistemą sudaranti dalis paimama iš atitinkamos bibliotekos ir tiesiog pelyte nutempiama iš jos ir paliekama darbiniame lange.

Modelis, naudojamas nepriklausomojo žadinimo generatoriaus modeliavimui, atidaromas taip:

- paleidžiamas programinis paketas “MatLab”;

- atidaroma byla nepr_zad_gen.mdl;

- atsidariusiame lange nepr_zad_gen, turi atsirasti modelis, kuris bus naudojamas tiriant nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybes.

Schemą sudarantys elementai ir jų paskirtis plačiai neaptarinėjama, bus aptarti tik tie schemos elementai, kurių parametrus reikės keisti. Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus modelis pateiktas 1 pav.

1 pav. Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus modelis

Žadinimo apvijos, inkaro, apkrovos varžos įrašomos į bloką Gain.

Blokas Gain atidaromas jį pažymėjus ir dukart spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu. Tada atsidaro dialogo langas, pateiktas 2 pav. Jo laukelyje Parameters įrašoma reikalinga vertė. Pvz., jei reikia pakeisti apkrovos varžą, tai, dukart spragtelėjus ant apkrovos varžą atitinkančio elemento, atsidaro dialogo langas Block Parameters: apkrova R_ap. Šio lango Parameters lauke Gain: įrašoma atitinkama apkrovos varžos vertė ir spaudžiamas mygtukas OK.

2 pav. Bloko Gain grafinis žymuo ir inkaro grandinės varžos įvedimo langas

Analogišku principu įrašomos ir kitų elementų vertės.

Imitacijos rezultatai (inkaro ir žadinimo srovės, generatoriaus įtampa) stebimi bloke Display.

3 pav. Blokas Display

Pažymėtina, kad modelis, naudojamas nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėms tirti, sudarytas remiantis diferencialinėmis lygtimis, pakeistomis operacine forma. Schemos sudarymas nenagrinėjamas.

Pradiniai duomenys:                                                                         1 lentelė. Pradiniai duomenys

| variantas | Generatoriaus kampinis greitis ωg, s-1 | Vardinė žadinimo apvijos įtampa Užad,v, V | Žadinimo apvijos varža Ržad, Ω | Inkaro grandinės varža Rin, Ω | Ižad1, A | Ižad2, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Įrašius visus reikalingus parametrus, pradedama imitacija.

Imitacija gali būti vykdoma keliais būdais: meniu lauke Simulation pasirinkus komandą Start, paspaudus klavišų kombinaciją Ctrl+T, arba pele paspaudus atitinkamą piktogramą, kuri yra įrankių juostoje (Toolbar’e).

Darbo eiga:

- Tuščiosios veikos charakteristika U0 = f(Ižad).

- Į modelio blokus įrašyti užduotas generatoriaus parametrų vertes.

- Tuščiosios veikos charakteristikai gauti, apkrovos varžą reikia nustatyti lygią begalybei. Tuo tikslu atidaromas blokas apkrova R_ap ir į jį įrašoma konstanta 1e6.

- Tuščiosios veikos charakteristika gaunama keičiant žadinimo srovę (žadinimo apviją maitinančios įtampos dydį) ir matuojant generatoriaus įtampą. Žadinimo srovė keičiama keičiant bloko Itampos reguliatorius koeficientą nuo 0 (žadinimo įtampa lygi nuliui) iki 1 (žadinimo įtampa lygi vardinei).

- Pirmiausia nustatoma maksimali žadinimo srovė (tai atitinka maksimalią žadinimo grandinės įtampą). Bloke Itampos reguliatorius įrašomas koeficientas lygus 1. Vykdoma imitacija, ir į 2 lentelę įrašomos blokuose Display gautos žadinimo srovės ir generatoriaus įtampos vertės.

- Mažinant įtampą kas 10-20 % (į bloką Itampos reguliatorius įrašant koeficientus 0.8, 0.6, 0.4 ir t.t) imitacija vykdoma iš naujo. Nustatomos vis naujos žadinimo srovės ir generatoriaus įtampos vertės. Gauti rezultatai taip pat įrašomi į 2 lentelę.

- Pakeitus žadinimo įtampos poliškumą, (į bloką U_zad įrašius -Užad,v) priartėjimo metodu rasti tašką, kuriame generatoriaus įtampa lygi 0 (bloko Itampos reguliatorius koeficientas keičiamas ir imituojama  tiek kartų, kol bus rastas taškas, kuriame generatoriaus įtampa lygi 0).

- Didinant žadinimo įtampą, kas 10-20 % iki nominaliosios (į bloką Itampos reguliatorius įrašant koeficientus 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ir 1) gauti tuščiosios veikos charakteristikos dalį 3 kvadrante.

- Nubrėžti tuščiosios veikos charakteristiką U0 = f(Ižad).

2 lentelė. Tuščiosios veikos bandymo duomenys

| Užad, V | Užad,v | 0,8Užad,v | 0,6Užad,v | 0,4Užad,v | 0,2Užad,v | 0,1Užad,v | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ižad, A |  |  |  |  |  |  |  |
| U0, V |  |  |  |  |  |  |  |

| -Užad, V | k·Užad,v | 0,1Užad,v | 0,2Užad,v | 0,4Užad,v | 0,6Užad,v | 0,8Užad,v | Užad,v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ižad, A |  |  |  |  |  |  |  |
| U0, V |  |  |  |  |  |  |  |

K= ?

Trumpojo jungimo charakteristika Ia = f(Iž).

- Į modelio blokus įrašyti užduotas generatoriaus parametrų vertes.

- Į bloką Itampos reguliatorius įrašomas koeficientas 0. Tai atitinka žadinimo įtampą, lygią nuliui.

- Į bloką apkrova R_ap taip pat įrašomas koeficientas 0. Tai atitinka generatoriaus trumpąjį jungimą.

- Tai atlikus, vykdoma imitacija ir į 3 lentelę įrašomos gautos žadinimo bei inkaro srovių vertės.

- Toliau didinant žadinimo įtampą kas 5% imituojama iš naujo, ir į 3 lentelę įrašomos kitos žadinimo ir inkaro srovių vertės.

- Nubrėžti trumpojo jungimo charakteristiką Ia = f(Iž).

3 lentelė. Trumpojo jungimo bandymo duomenys

| Užad | 0 | 0,05Užad,v | 0,1Užad,v | 0,15Užad,v | 0,2Užad,v | 0,25Užad,v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iž, A |  |  |  |  |  |  |
| Ia, A |  |  |  |  |  |  |

- Išorinė charakteristika U = f(Ia).

- Į modelio blokus įrašyti užduotas generatoriaus parametrų vertes.

- Į bloką apkrova R_ap įrašomas koeficientas 1e6. Tai atitinka generatoriaus tuščiąją veiką.

- Suskaičiuoti įtampos reguliatoriaus koeficientą, kuriam esant gaunama užduotoji žadinimo srovė. Įtampos reguliatoriaus koeficientas skaičiuojamas taip:

.

- Į modelio bloką Itampos reguliatorius įrašyti suskaičiuotą koeficientą Bandymo metu šio koeficiento nekeisti. Pastaba: bloko Itampos reguliatorius koeficientas negali būti didesnis už 1.

- Išorinė charakteristika gaunama palaipsniui apkraunant generatorių. Tuo tikslu keičiama apkrovos reostato varža (blokas apkrova R_ap). Į šį bloką įrašant 4 lentelėje nurodytas vertes, vykdyti imitaciją ir į lentelę įrašyti gautas inkaro srovės ir generatoriaus įtampos vertes.

- Suskaičiuoti įtampos reguliavimo koeficientą, esant kitai žadinimo srovei. Toliau atlikti veiksmus nurodytus 4 ir 5 punkte. Rezultatus surašyti į 5 lentelę.

- Pagal gautus rezultatus vienoje koordinačių plokštumoje nubrėžti išorines charakteristikas U = f(Ia), esant skirtingoms žadinimo srovių vertėms.

4 lentelė. Išorinės charakteristikos duomenys, kai Iž1 = 0,25A

| Ra, Ω | 1(106 | 1000 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Išorinės charakteristikos duomenys, kai Iž2 = 0,1A

| Ra, Ω | 1(106 | 1000 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ataskaitos turinys:

- Darbo tikslas, darbo uždaviniai,  schema, darbo metodika, darbo eiga.

- Darbo rezultatai (imitavimo rezultatų lentelės ir kreivės):

  - Tuščiosios veikos charakteristika;

  - Trumpojo jungimo charakteristika;

  - Išorinės charakteristikos.

- Išvados ir apibendrinimas.

Kontroliniai klausimai:

- Paaiškinti, kaip gaunama nuolatinė įtampa nepriklausomojo žadinimo generatoriuje.

- Pagrindinės lygtys, apibūdinančios generatoriaus darbą.

- Kodėl trumpojo jungimo charakteristika yra tiesė, o tuščiosios veikos – netiesinė?

- Paaiškinti inkaro reakcijos įtaką nuolatinės srovės generatoriaus darbui.

- Kodėl kinta įtampa apkraunant generatorių?

- Paaiškinti papildomųjų polių paskirtį ir veikimą.

- Kokios apvijos būna generatoriuose, jų grafinis žymėjimas ir raidiniai žymenys.

# Text boxes

Generatoriaus įtampa

Inkaro srovė

Žadinimo srovė

Žadinimo apvijos varža

Čia keičiama žadinimo srovė

Apkrovos varža

Inkaro varža