LABORATORINIS DARBAS NR. 4

PEREINAMIEJI VYKSMAI ASINCHRONINĖJE PAVAROJE

| Darbo tikslas: | Išnagrinėti srovės ir greičio pereinamuosius vyksmus. |
| --- | --- |
| Darbo uždaviniai: | Išnagrinėti pereinamuosius vyksmus asinchroninėje pavaroje. Gauti greičio pereinamojo vyksmo kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą. |

Darbo metodika

- Greičio pereinamasis vyksmas ω = f(t).

  - Oscilografą prijungti prie tachogeneratoriaus BR apkrovos reostato gnybtų.

  - Paruošti darbui ir sureguliuoti oscilografą.

  - Paleisti variklį ir oscilografo ekrane užfiksuoti signalo, proporcingo variklio sukimosi greičiui, pereinamojo vyksmo kreivę.

  - Iš gautos pereinamojo vyksmo kreivės nustatyti elektromechaninę laiko pastoviąją.

1 pav. Schema srovės ir greičio pereinamojo vyksmo kreivėms gauti

Ataskaitos turinys

- Darbo tikslas, darbo uždaviniai, schema.

- Darbo rezultatai:

  - Srovės pereinamojo vyksmo kreivės ( teorija).

  - Greičio pereinamojo vyksmo kreivė, paleidžiant variklį.

  - Elektromechaninės laiko pastoviosios grafinis nustatymas iš greičio pereinamojo vyksmo kreivės.

- Išvados.

## Kontroliniai klausimai

- Paaiškinti, ką darbo schemoje žymi QF, PA, PV, TA, BR?

- Ką vadiname elektromechanine laiko pastoviąja?

- Kaip iš pereinamojo vyksmo grafiko surasti elektromechaninę laiko pastoviąją?

- Kokia BR paskirtis darbo schemoje?

# Text boxes

M