3 laboratorinis darbas

PARAMETRINIŲ IR GENERATORINIŲ JUTIKLIŲ TYRIMAS

Atliko :

Darbą apiformino:

Data :

Priėmė :

Darbo tikslas – susipažinti su įvairių parametrinių ir generatorinių jutiklių veikimo principais ir jų schemomis.

Pirma užduotis.

Sudaryti potenciometrinio jutiklio charakteristikas.

Antra užduotis.

Sudaryti fotoelektrinio jutiklio charakteristikas.

Trečia užduotis.

Graduoti termoporą.

Darbo eiga pirmai užduočiai atlikti

- Sudaryti potenciometrinio jutiklio perdavimo charakteristiką . Sujungti 3.1 pav. pateiktą schemą. Tam:

- stendo nuolatinės įtampos (20 V) šaltinį prijungti prie rezistoriaus R1 gnybtų;

- prijungti universalų prietaisą (paruoštą nuolatinei įtampai 20V ribose matuoti) prie jutiklio įėjimo gnybtų;

- sukant potenciometro R1 rankenėlę kas 30 padalų, prietaisu fiksuoti išėjimo įtampą;

- stebėjimų rezultatus surašyti į 3.1 lentelę.

3.1 pav. Potenciometrinio jutiklio tyrimo schema

3.1 lentelė

| X,pad | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uiš, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potenciometrinio jutiklio perdavimo charakteristika

| UIŠ, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | X, pad. |

2. Sudaryti potenciometrinio reversinio jutiklio perdavimo charakteristiką. Sujungti matavimo schemą (3.2 pav.). Tam:

- universalaus matavimo  prietaiso įėjimą sujungti su potenciometro šliaužikliu ir vidurio tašku.

- keičiant jutiklio šliaužiklio padėtį, stebėti, kaip keičiasi išėjimo įtampos dydis ir poliaringumas.

- stebėjimų rezultatus surašyti į 3.2 lentelę.

3.2 pav. Potenciometrinio reversinio jutiklio tyrimo schema

3.2 lentelė

| X, pad. | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uiš, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potenciometrinio reversinio jutiklio perdavimo charakteristika

| UIŠ, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | X, pad. |

Darbo eiga antrai užduočiai atlikti

- Susipažinti su pirmo tyrimų bloko A2 sektoriumi. Surinkti 3.3 pav. pateiktą schemą. Tam:

- prijungti nuolatinės įtampos (20 V) šaltinį prie rezistoriaus R1;

- pirmo bloko A2 sektoriuje reguliuojama įtampa (rezistoriumi R1) maitinti lemputę (gnybtai X1,X2,);

- prie tų pačių gnybtų X1,X2 prijungti universalų prietaisą (20 V);

- antrą universalų prietaisą (paruoštą 2V įtampai matuoti) prijungti prie fotodiodo gnybtų X3,X4. Šiuo prietaisu matuoti fotoelektrovaros jėgą Ef;

- matavimų rezultatus surašyti į 3.3 lentelę.

3.3 lentelė

| Ul, V | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ef, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 pav. Fotoelektrinio jutiklio tyrimo schema

Fotoelektrinio jutiklio perdavimo charakteristika

| Ef, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | U1, V. |

Darbo eiga trečiai užduočiai atlikti

1. Susipažinti su pirmo bloko A3 sektoriumi. Surinkti 3.4 pav. pateiktą schemą. Tam:

- prie kaitinimo elemento gnybtų X1,X2 prijungti 30 V įtampos šaltinį;

- universalų prietaisą, paruoštą 200mV įtampai matuoti, prijungti prie termoporos gnybtų X3,X4. Prie tų pačių gnybtų prijungti magnetoelektrinį voltmetrą su temperatūrų skale 0 – 6000C;

- stebint (magnetoelektrinio “termometro”) temperatūros didėjimą, skaitmeniniu prietaisu kas 200C fiksuoti termoelektrovaros jėgą Et;

- stebėjimų rezultatus surašyti į 3.4 lentelę.

3.4 pav. Termoporos tyrimo schema

3.4 lentelė

| T,0C | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Et,mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termoporos išėjimo įtampos priklausomybė nuo temperatūros

| Et, mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | T,o |

Nustatyti visų tirtų jutiklių jautrius:

| Jutiklių jautris kiekvienai jungimo schemai | SX, V/pad. | čia x = 120 pad. Dx = 30 pad. |
| --- | --- | --- |
| 1 potenciometrinio jutiklio schemai |  |  |
| 2 potenciometrinio jutiklio schemai |  |  |
| 3 potenciometrinio jutiklio schemai |  |  |
| 4 potenciometrinio jutiklio schemai |  |  |
| Termoporos jautris | St, mV/20oC | čia T = 150 0C DT = 20 0C |

Išvados: