4 laboratorinis darbas

PAGRINDINIAI AUTOMATINIO VALDYMO IR APSAUGOS ĮTAISAI

Atliko :

Darbą apiformino:

Data :

Priėmė :

Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elektrinio valdymo įtaisais: valdymo mygtukais, paketiniais jungikliais, eigos jungikliais, kontaktoriais, magnetiniais paleidikliais, relėmis.

Užduotis : Pagrindinių elektros valdymo įtaisų konstrukcijų nagrinėjimas, susipažinimas su jų veikimo principais.

Darbo eiga užduočiai atlikti.

1. Susipažinti su valdymo mygtukų konstrukcija.

2. Susipažinti su paketinių jungiklių konstrukcija.

3. Susipažinti su mechaninių bei elektrinių eigos (galinių ir tarpinių) jungiklių konstrukcija.

4. Susipažinti su elektromagnetinių komutacijos aparatų (relių, kontaktorių, magnetinių paleidiklių) konstrukcija bei veikimo principu.

5. Susipažinti su apsaugos aparatų (lydžiųjų saugiklių, maksimalios srovės relių, šiluminių relių, automatinių jungiklių) konstrukcija bei jų veikimo principu.

6. Susipažinti su tiristorinių kontaktorių panaudojimu valdyme.

- pav. Mygtukas ir jo sutartinis ženklas

Nejudamieji (1) ir judamieji kontaktai

5.2 pav. Paketinis jungiklis

- pav. Herkoniniai eigos jungikliai

a - su nuolatiniu magnetu, b - su

apvija

- pav. Elektromagnetinio komutacijos aparato sandara ir jo sutartiniai ženklai elektros schemoje

5.5 pav. Kontaktorius 1, 2 - judamieji ir nejudamieji kontaktai, 3 - spyruoklė, 4 - elektromagnetas

- pav. Elektromagnetinė relė 1 -                            								konkaktai, 2 - elektromagnetas, 3 - 								 	spyruoklė

- pav. Šiluminės relės sandara. 1 - šildymo elementas, 2 - bimetalinė plokštelė, 3 - spyruoklė, 4 - mugtukas, 5 - kontaktai

Išvados: