Laboratorinis darbas Nr. 1

Nuolatinės srovės grandinių su nuosekliai sujungtais rezistoriais tyrimas. Nuolatinės srovės grandinių su lygiagrečiais rezistoriais tyrimas.

- Kokia grandinė laikoma nuosekliai sujungta?

- Koks sujungimas vadinamas lygiagrečiu jungimu?

- Suformuluokite Omo ir antrąjį Kirchhofo dėsnį.

- Kaip į grandinę jungiami ampermetras ir voltmetras ir kokios jų varžos?

- Paaiškinkite reostato sąvoką.

- Pažymėkite ties kiekviena varža poliškumą (pliusą ir minusą).

- R1 = R2 = R3 = 5 Ω. Paskaičiuokite bendrą varžą R1-3.

- Šaka su R3 yra pašalinama iš grandinės. R1= R2 = R4 = 10 Ω. Šaltinio įtampa yra 5V. Kokia srovė teka grandinėje?

- R1 = R2 = R4 = R3 =10 Ω. Šaltinio įtampa yra 5V. Kokia įtampa krenta ant varžos R1?

- Kaip apskaičiuoti kiekvienos varžos galią?

Laboratorinis darbas Nr. 2

Nuosekliosios kintamosios srovės grandinės tyrimas.

- Kas yra kintamoji įtampa? Kaip sužinoti įtampos efektinę vertę?

- Paaiškinkite, kokioje grandinėje ir prie kokių sąlygų vyksta įtampų rezonansas.

- Didėjant signalo dažniui kaip keičiasi ritės ir kondensatoriaus reaktyviosios varžos?

- Kokius parametrus keičiant galima grandinėje gauti įtampų rezonansą?

- Kaip iš prietaisų parodymų nustatyti, kada φ > 0, o kada φ < 0?

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL > XC.

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL = XC.

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL < XC.

- Kaip keičiasi grandinės aktyvioji galia, keičiantis cos φ?

- Signalo dažnis 1 kHz.  Paskaičiuokite grandinės pilnutinę varžą, kai nuosekliai sujungti varža, ritė ir kondensatorius. R1 = 150 Ω  , C= 0.1 mF, L = 10 mH.

Laboratorinis darbas Nr. 3

Vienfazio transformatoriaus tyrimas.

- Paaiškinkite transformatoriaus sandarą, veikimo principą ir paskirtį.

- Ką vadiname transformacijos ir naudingumo koeficientais ?

- Kodėl transformacijos koeficientas skaičiuojamas jam dirbant tuščiosios eigos režimu?

- Kurioje grandinėje, pirminėje ar antrinėje, teka didesnė srovė?

- Kaip keičiasi antrinės apvijos įtampa didinant šios apvijos srovę?

- Kaip nustatomi transformatoriaus energijos nuostoliai?

- Pirminėje transformatoriaus apvijoje yra 50 apvijų, antrinėje 125. Prie pirmines apvijos prijungta 4 VAC įtampa. Kokia įtampa yra antrinėje apvijoje tuščioje eigoje?  Transformacijos nuostolių nevertinti.

- Pirminėje transformatoriaus apvijoje yra 50 apvijų, antrinėje 125. Prie pirmines apvijos prijungta 100 VAC įtampa. Kaip apkrova antrinei apvijai prijungiamas reostatas 0 – 50k Ohm. Keičiant varža nuo 50k Ohm iki 0, ar keisis įtampa ant apkrovos ir kodėl?

- Prie 1:5 transformatoriaus pirminės apvijos prijungiama 100 V DC įtampa, kokia įtampa bus antrinėje apvijoje tuščioje eigoje? Transformacijos nuostolių nevertinti.

- Prie 1:10 transformatoriaus pirminės apvijos prijungiama 100 V AC įtampa, kokia įtampa bus antrinėje apvijoje tuščioje eigoje? Transformacijos nuostolių nevertinti.

Laboratorinis darbas Nr. 4

Loginių elementų tyrimas.

- Išvardinkite pagrindines logines funkcijas.

- Nubraižykite loginio elemento IR grafinę žymą, jo realizacijos schemą, reikšmių lentelę ir paaiškinkite veikimą.

- Nubraižykite loginio elemento ARBA grafinę žymą, jo realizacijos schemą, reikšmių lentelę ir paaiškinkite veikimą.

- Nubraižykite loginio elemento NE grafinę žymą, jo realizacijos schemą, reikšmių lentelę ir paaiškinkite veikimą.

- Nubraižykite loginio elemento IR–NE grafinę žymą, jo realizacijos schemą, reikšmių lentelę ir paaiškinkite veikimą.

- Nubraižykite loginio elemento ARBA–NE grafinę žymą, jo realizacijos schemą, reikšmių lentelę ir paaiškinkite veikimą.

- Paaiškinkite pilnojo loginių elementų rinkinio sąvoką ir įvardinkite rinkinius.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį IR-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją IR.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį IR-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją ARBA.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį IR-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją ARBA-NE.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį ARBA-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją ARBA.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį ARBA-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją IR.

- Naudodami pilnąjį loginių elementų rinkinį ARBA-NE sudarykite schemą vykdančią funkciją IR-NE.

Laboratorinis darbas Nr. 5

Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas.

- Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą.

- Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį.

- Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą.

- Nubraižykite ir paaiškinkite vienpusio ir dvipusio lygintuvo išlygintos įtampos kreives U = f(t).

- Kokie atskirų lygintuvų schemų privalumai ir trūkumai?

- Kaip nustatomi pulsacijos ir filtracijos koeficientai?

- Paaiškinkite C filtro veikimo principą.

- Paaiškinkite L filtro veikimo principą.

- Paaiškinkite kada geriau naudoti C filtrą, o kada – L filtrą.