4 laboratorinis darbas

TRIFAZĖS, ŽVAIGŽDE SUJUNGTOS GRANDINĖS

TYRIMAS

Atliko stud.________________	Atliktas______________________

(grupė )	(data)

_____________________________________	Apgintas______________________

(vardas, pavardė )	(data)

Darbo tikslas - susipažinti su imtuvų  jungimu žvaigžde trifaziame tinkle ir galimais darbo režimais.

Užduotis

- Išbandyti žvaigžde sujungtų  imtuvų  grandinę:

  - esant simetrinei ir nesimetrinei apkrovai, su neutraliuoju laidu ir be jo;

  - esant skirtingo pobūdžio apkrovai.

- Nubraižyti trifazės grandinės vektorių  diagramas ir jas naudojant surasti neutraliojo laido srovę.

Įrenginiai

- Laboratorinio stendo matavimo prietaisai;

- Jungiklių blokas;

- Rezistorių blokas;

- Kondensatorių blokas;

- Jungiamieji laidai: 1/1 – 7 vnt., 1/2 - 4 vnt., 1/3 – 1 vnt.

Darbo eiga

- Išmatuokite tinklo linijines įtampas UAB, UBC, UCA. Tam prijunkite bet kurį prietaisą matuoti tampai (prietaiso lizdai “COM” ir “V/(”). Užrašykite įtampų didumą;

- Sujunkite 6.4 pav. atvaizduotą  schemą;

6.4 pav. Bandymų schema

3. Atlikite tokius bandymus:

- simetrinė  apkrova su nuliniu laidu ZA = ZB = ZC .

Norint gauti šią apkrovą , junkite tinklą , jungiklius S1 ir S2 pastatykite į padėtį “1”. Keiskite varžos R7 dydį tiek, kad srovė A fazėje IA (ją rodo ampermetras A1) butų lygi IC (ją rodo ampermetras A2). Duomenis surašykite į 6.1 lentelę. Norėdami išmatuoti srovę IB ir I N jungiklius S1 ir S2 pastatykite į padėtį “2”. Dabar ampermetras A1 rodo srovę IB, o ampermetras A2 rodo srov IN . Kad išmatuoti įtampas UA, UB, UC laisvąjį voltmetro laido galą paeiliui kiškite į lizdus X14 (UA), X19 (UB), X20 (UC);

- simetrinę apkrova be nulinio laido ZA = ZB = ZC .

Nieko nekeičiant, atjunkite neutralųjį laidą. Tam iš “O” lizdo ištraukite laido kištuką. Kad jis nesukeltų problemų neatsargiai elgiantis, galima jį kišti, pvz., į maitinimo bloke esančios kontrolinės lemputės lizdą. Naudodami (a) bandymo nurodymus srovių bei įtampų matavimui, išmatuokite sroves ir įtampas. Duomenis surašykite lentelę;

- nesimetrinė apkrova su nuliniu laidu ZA (ZB = ZC ).

Laido, kur buvote ištraukę	(b) bandyme, kištuką gražinkite atgal į “O” lizdą. Įsitikinkite, kad jungikliai

S1 ir S2 yra padėtyje “1”. Pakeiskite varžos R7 didumą (padidinkite) taip, kad ampermetro A1 parodymai ženkliai skirtųsi nuo ampermetro A2 parodymų. Išmatuokite sroves ir įtampas ir duomenis surašykite į lentelę;

- nesimetrinė  apkrova be nulinio laido ZA   (ZB=ZC ).

Nieko nekeičiant, atjunkite nulinį laidą  (kaip atlikote (b) bandyme). Visus duomenis surašykite	į lentelę;

- skirtingo pobūdžio apkrova.

Laido kištuką iš kontrolinės lemputės lizdo gražinkite į „O“ lizdą. Vietoj reguliuojamo varžyno bloko įjunkite reguliuojamą kondensatorių bloką. Įsitikinkite, kad jungikliai S1 ir S2 yra padėtyje „1“. Pakeiskite kondensatorių talpą tiek, kad srovė A fazėje IA (ją rodo ampermetras A1) butų lygi IC (ją rodo ampermetras A2). Duomenis surašykite į lentelę. Kad galėtume apskaičiuoti fazės A galią (e) bandyme, užsirašykite kondensatoriaus talpą C, µF ir varžos R1 didumą, (.

6.1 lentelė. Bandymų duomenys

| Bandymas | IA, A | IB, A | IC, A | IN, A | UA, V | UB, V | UC, V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |  |  |

3. Apskaičiuokite 6.2 lentelėje nurodytus dydžius;

Skaičiuojant galias atsiminkite, kad (a, b, c, d) bandymuose buvo tik aktyvioji fazių apkrova, o (e) bandyme fazėje A buvo įjungta aktyvioji – talpinė apkrova.

6.2 lentelė. Skaičiavimų  rezultatai

| Bandymas | PA, W | PB, W | PC, W | PN, W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |

Pateikite cosφA skaičiavimą ir nurodykite kampo φA didumą.

Visiems bandymams nubraižykite vektorių diagramas, kuriose būtų ir nulinio laido srovės IN vektorius (pavyzdys 6.3 pav.). Vektorių diagramas braižykite masteliu. Patikrinkite ar grafiškai rasta neutraliojo laido srovė IN atitinka bandymo metu išmatuotą srovę.

a	b

c	d

e

Išvados