ELEKTRONIKOS NAMŲ DARBO

UŽDAVINYS Nr.1

Tranzistorinis įtampos stiprintuvas

- Teorinė dalis

Tranzistorinio įtampos stiprintuvo schema, kuriame yra naudojamas dvipolis tranzistorius yra pateikta 1 paveiksle

1 pav. Tranzistorinis įtampos stiprintuvas

Tranzistorinio stiprintuvo pagrindinis elementas yra dvipolis tranzistorius VT1. Tai aktyvusis elektronikos įtaisas stiprinantis srovę, be to jame įėjimo (bazės) įtampa yra keičiama tranzistoriaus įėjimo (bazės) srove. Keitimui galima naudotis tranzistoriaus įėjimo charakteristika IB = f(UB), kai kolektoriaus įtampa UK yra pastovi (2 pav., c grafikas). Stiprintuvo įėjimo gnybtuose veikia kintamoji įėjimo įtampa UIN. (2 pav. kreivė a). Didelės talpos kondensatoriaus C1 varža Xc = 1/(2fC1) kintamajai srovei yra maža. Tačiau nuolatinei srovei, kai f = 0, XC = ∞. Todėl, galima sakyti, kad UIN veikia tranzistoriaus bazės įėjime. Tačiau iš c grafiko matyti, kad esant tokiai įėjimo įtampai, tranzistoriaus bazės srovė nesikeis (tranzistorius bus uždaras). Tam, kad tranzistoriaus bazės-emiterio sandūra stiprintuve būtų atvira, o įtampos keitimas srove būtų tiesinis, yra įjungiama bazės varža Rb. Tada, iš maitinimo šaltinio EK nuolatinė srovė per varžą Rb, tranzistoriaus bazės-emiterio sandūros varžą h11E, stiprintuvo korpusinį laidininką teka į maitinimo šaltinio neigiamą gnybtą (schemoje neparodytas)

(1.1)

nes Rb >> h11E., čia h11E – tranzistoriaus įėjimo varža (h- parametrų sistemoje).

Iš formulės (1.1), parinkus IB0 tiesiškiausioje įėjimo charakteristikos (2 pav., grafikas c, darbo taškas A) dalyje galima paskaičiuoti varžo Rb dydį

(1.2)

Tada tranzistoriaus bazėje veikia dviejų įtampų suma – kintamosios įėjimo įtampos uIN(t) ir nuolatinė UB0. Kondensatorius C1 praleidžia tik kintamąją srovę, todėl signalo šaltinio nuolatinė įtampa (jei tokia yra) nepatenka į tranzistoriaus bazę, o nuolatinė įtampa UB0 nepatenka į signalo šaltinį ir tranzistoriaus darbo taškas ramybės būsenoje visą laiką bus taške A.

1.2 pav. Tranzistorinio įtampos stiprintuvo darbą paaiškinantys grafikai

Kai kintamoji įėjimo įtampa pradeda augti, darbo taškas iš taško A pradeda „šliaužti“ įėjimo charakteristika ir įėjimo įtampai pasiekus amplitudės vertę, darbo taškas yra taške B. Matome, kad didėjant įėjimo įtampai didėja bazės srovė nuo IB0 iki IBB (2 pav. grafiko c vertikali projekcija ir grafikas d). Po to įėjimo įtampa pradeda mažėti ir darbo taškas iš B taško per A keliauja į C. Mažėjant įėjimo įtampai, bazės srovė mažėja iki IBC. Grafike d matyti, kad bazės srovės kitimo dėsnis analogiškas įėjimo įtampos kitimo dėsniui, tačiau bazės srovė – nuolatinė srovė.

Priimkim, kad stiprintuvo įėjimo įtampa yra maža. Tada ryšys tarp tranzistoriaus bazės srovės ir kolektoriaus srovės yra tiesinis. Bazės sroves perkeliame į stiprintuvo dinaminę išėjimo charakteristiką (2 pav., e grafikas). Šiame grafike randam kreives IB0, IBB ir IBC. Tam, kad išėjimo dinaminėje charakteristikoje rastume darbo taškus, reikia nubrėžti apkrovos tiesę. Tiesei nubrėžti reikia nustatyti bent dvi koordinates. Lengviausia randamos koordinatės: a) kai IK = 0 ir b) kai UK = 0.

Kai IK = 0. Šiuo atveju kolektoriaus srovė neteka, tam tranzistorius turi būti uždarytas, įtampos kritimas varže Rk = 0, ir UK = EK. Taigi viena tiesės koordinatė – UK = EK; IK = 0 (2 pav., grafikas e, taškas Ek).

Kai UK = 0. Taip bus tada, kai tranzistoriaus kolektoriaus-emiterio varža Rk-e ( 0. Todėl tranzistorius turi būti atviras ir įsotintas ir randama srovė IK = EK/Rk. Tuo būdu kita tiesės koordinatė – UK = 0; IK = EK/Rk (2 pav., grafikas e, taškas Ek/Rk). Šiuos taškus sujungus gaunama apkrovos tiesė, per kurią gali judėti darbo taškas. Ten kur apkrovos tiesė susikerta su kreive IB0, radom stiprintuvo ramybės darbo tašką M, ten kur apkrovos tiesė susikerta su kreive IBB turim tašką N, ir su kreive IBC – tašką P.

Augant bazės srovei nuo IB0 iki IBB kolektoriaus srovė taip pat auga nuo IK0 iki IKN , o bazės srovei mažėjant nuo IB0 iki IBC kolektoriaus srovė taip pat mažėja nuo IK0 iki IKP. Kolektoriaus srovės kitimas laike pavaizduotas 2 paveikslo f grafike. Kolektoriaus varže Rk tranzistoriaus kolektoriaus srovė yra keičiama į kolektoriaus įtampą. Ją matome 2 paveiksle g grafike. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, kai stiprintuvo įėjime įtampa didėja, jo išėjime įtampa mažėja ir atvirkščiai. Konstatuojame, kad tranzistorinis įtampos stiprintuvas, stiprindamas įtampą, keičia įtampos fazę priešinga.

Kondensatorius C2 nepraleidžia kolektoriaus nuolatinės įtampos į apkrovą, todėl stiprintuvo išėjime veikia tik kintamoji sustiprinta įtampa.

Tranzistorinio įtampos stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas vidutinių dažnių juostoje

(1.2)

čia h11E ir h22E – tranzistoriaus h parametrai bendro emiterio jungimui.

Iš (1.2) matyti, kad didesnis stiprintuvo stiprinimo koeficientas gaunamas naudojant geresnės kokybės (su didesniu h21E ir mažesniu h11E) tranzistorių, arba didinant Rk. Atrodo, kad lengviausia padidinti stiprinimo koeficientą didinant varžą Rk, tačiau čia susiduriama su kita problema – didinant šią varžą siaurėja stiprintuvo stiprinamų dažnių diapazonas (mažėja stiprinimas aukštųjų dažnių diapazone). Tai galima matyti sudarius stiprintuvo amplitudės dažninę charakteristiką.

Tranzistorinio įtampos stiprintuvo stiprinimo koeficientas žemųjų ir aukštųjų dažnių srityse mažėja. Stiprinimo mažėjimas žemųjų dažnių srityje yra dėl skiriamųjų kondensatorių C1 ir C2 naudojimo. Žemėjant dažniui, kondensatorių talpinės varžos auga, todėl vis mažesnė srovė teka per tranzistoriaus bazės-emiterio sandūrą ir stiprintuvo apkrovą. Stiprinimo koeficientas žemųjų dažnių srityje lygus

(1.3)

čia Rap – stiprintuvo apkrovimo varža.

Stiprinimas aukštųjų dažnių diapazone mažėja dėl tranzistoriaus dažninių savybių ir parazitinių talpų įtakos.

Didėjant dažniui mažėja tranzistoriaus h21E parametro vertė (mažėja srovės stiprinimas tranzistoriuje), todėl mažėja ir KUv (žiūrėk (1.2)).

Be to, bet kokie du laidininkai perskirti dielektriku turi savo talpą, todėl ir tarp stiprintuvo elementų išvadų, laidininkų ir korpusinio laidininko atsiranda talpos. Grandinėje jos visos sumuojasi ir gauta suminė talpa vadinama parazitine talpa C0. Didėjant dažniui šių talpų varža mažėja, didėja srovė tekanti per šias talpas ir mažesnė srovė teka per apkrovą, sumažėja išėjimo įtampa.

Stiprintuvo stiprinimo koeficientas aukštuosiuose dažniuose skaičiuojamas pagal išraišką

(1.4)

Čia C0 – stiprintuvo parazitinė talpa; fh21E – tranzistoriaus ribinis stiprinimo dažnis (dažnis, kuriam esant parametras tampa lygus h21E = 1).

Naudojantis (1.2) – (1.4) apskaičiuojama stiprintuvo dažninė amplitudės charakteristika. Ji paprastai braižoma normuota, o dažnis atidedamas logaritminiame mastelyje (1.3 pav.) Amplitudės dažninėje charakteristikoje nustatoma stiprintuvo stiprinamų dažnių juosta. Tai dažnių sritis, kurioje stiprinimas tenkina sąlygą KU ( 0,707 KUv. Tokį stiprinimą atitinka dažniai f1 ir f2 (1.3 pav.). Tada praleidžiamų dažnių juosta bus

(1.5)

1.3 pav. Stiprintuvo dažninė amplitudės charakteristika

Uždavinys.

Pagal 1.1 lentelės duomenis:

1. Nustatykite tranzistoriaus bazės varžos Rk dydį. Tranzistoriaus įėjimo charakteristika pateikta 1.4 pav.

2. Paskaičiuoti tranzistorinio įtampos stiprintuvo dažninę amplitudės charakteristiką.

3. Nubraižyti įtampos stiprintuvo dažninę amplitudės charakteristiką.

4. Nustatyti stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą.

1.1 lentelė. Duomenys stiprintuvo skaičiavimui

| Eil.Nr. | EK, V | IB0, mA | h21E | h11E | fh21E, MHz | Rk, k | Rap,k | C1, F | C2, F | C0, pF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 120 | 540 | 1,5 | 1,5 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 90 |
| 2 | 7,5 | 0,8 | 240 | 340 | 2 | 6,8 | 5,1 | 0,47 | 0,47 | 10 |
| 3 | 7,5 | 0,4 | 200 | 620 | 1,6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| 4 | 5 | 0,4 | 50 | 420 | 2 | 3 | 5 | 0,68 | 2 | 120 |
| 5 | 5 | 0,6 | 180 | 600 | 5 | 2,4 | 4,7 | 2,2 | 3 | 150 |
| 6 | 5 | 0,6 | 70 | 460 | 3 | 2,4 | 4,7 | 5 | 4,7 | 150 |
| 7 | 7,5 | 0,5 | 210 | 400 | 0,8 | 5,1 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 120 |
| 8 | 7,5 | 0,4 | 70 | 260 | 1 | 4,7 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 9 | 5 | 0,9 | 100 | 520 | 1,5 | 1 | 4,3 | 10 | 10 | 70 |
| 10 | 7,5 | 0,9 | 250 | 320 | 1,8 | 3,3 | 4,3 | 5 | 5 | 80 |
| 11 | 5 | 0,3 | 140 | 560 | 2 | 2 | 3,3 | 10 | 10 | 110 |
| 12 | 7,5 | 0,7 | 230 | 360 | 3 | 5,7 | 3,3 | 5 | 4,7 | 160 |
| 13 | 5 | 0,8 | 90 | 500 | 0,5 | 1,5 | 2,7 | 5 | 5 | 120 |
| 14 | 7,5 | 1 | 50 | 300 | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 100 |
| 15 | 5 | 0,7 | 80 | 480 | 2 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 80 |
| 16 | 7,5 | 0,9 | 60 | 280 | 1,2 | 4,3 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 70 |
| 17 | 5 | 0,4 | 160 | 580 | 2,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| 18 | 5 | 0,5 | 60 | 440 | 3 | 2,7 | 2 | 0,68 | 2 | 120 |
| 19 | 7,5 | 0,6 | 220 | 380 | 1,5 | 5,1 | 2 | 0,47 | 0,47 | 100 |
| 20 | 7,5 | 0,7 | 80 | 240 | 4 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 150 |
| 21 | 9 | 0,4 | 90 | 220 | 1,5 | 2 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 90 |
| 22 | 9 | 0,5 | 100 | 200 | 2 | 2,4 | 5,1 | 0,47 | 0,47 | 10 |
| 23 | 9 | 0,6 | 120 | 620 | 1,6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| 24 | 9 | 0,7 | 140 | 600 | 2 | 2 | 5 | 0,68 | 2 | 120 |
| 25 | 9 | 0,8 | 160 | 580 | 5 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 3 | 150 |
| 26 | 9 | 0,9 | 180 | 560 | 3 | 1 | 4,7 | 5 | 4,7 | 150 |
| 27 | 9 | 1 | 200 | 540 | 0,8 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 120 |
| 28 | 9 | 1 | 210 | 520 | 1 | 2 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 29 | 9 | 0,4 | 220 | 500 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 10 | 10 | 70 |
| 30 | 9 | 0,6 | 230 | 480 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 5 | 5 | 80 |
| 31 | 12 | 0,4 | 240 | 460 | 2 | 3 | 3,3 | 10 | 10 | 110 |
| 32 | 12 | 0,5 | 250 | 440 | 3 | 5,1 | 3,3 | 5 | 4,7 | 160 |
| 33 | 12 | 0,6 | 50 | 420 | 0,5 | 5,1 | 2,7 | 5 | 5 | 120 |
| 34 | 12 | 0,7 | 60 | 400 | 1,5 | 5,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 100 |
| 35 | 12 | 0,8 | 70 | 380 | 2 | 6,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 80 |
| 36 | 12 | 0,9 | 80 | 360 | 1,2 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 70 |
| 37 | 12 | 1 | 90 | 340 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| 38 | 12 | 0,5 | 100 | 320 | 3 | 4,3 | 2 | 0,68 | 2 | 120 |
| 39 | 12 | 0,7 | 120 | 300 | 1,5 | 4,7 | 2 | 0,47 | 0,47 | 100 |
| 40 | 12 | 0,6 | 140 | 280 | 4 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 150 |
| 41 | 15 | 0,4 | 160 | 260 | 1,5 | 2 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 90 |
| 42 | 15 | 0,5 | 180 | 240 | 2 | 2,4 | 5,1 | 0,47 | 0,47 | 10 |
| 43 | 15 | 0,6 | 200 | 220 | 1,6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| 44 | 15 | 0,7 | 210 | 200 | 2 | 2 | 5 | 0,68 | 2 | 120 |
| 45 | 15 | 0,8 | 220 | 620 | 5 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 3 | 150 |
| 46 | 15 | 0,9 | 230 | 600 | 3 | 1 | 4,7 | 5 | 4,7 | 150 |
| 47 | 15 | 0,5 | 240 | 580 | 0,8 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 120 |
| 48 | 15 | 0,3 | 250 | 560 | 1 | 2 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 49 | 15 | 0,4 | 50 | 540 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 10 | 10 | 70 |
| 50 | 15 | 0,6 | 60 | 520 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 5 | 5 | 80 |
| 51 | 5 | 0,4 | 70 | 500 | 2 | 3 | 3,3 | 10 | 10 | 110 |
| 52 | 5 | 0,5 | 80 | 480 | 3 | 5,1 | 3,3 | 5 | 4,7 | 160 |
| 53 | 5 | 0,6 | 90 | 460 | 0,5 | 5,1 | 2,7 | 5 | 5 | 120 |
| 54 | 5 | 0,7 | 100 | 440 | 1,5 | 5,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 100 |
| 55 | 5 | 0,8 | 120 | 420 | 2 | 6,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 80 |
| 56 | 5 | 0,9 | 140 | 400 | 1,2 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 70 |
| 57 | 5 | 1 | 160 | 380 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| 58 | 5 | 0,7 | 180 | 360 | 3 | 4,3 | 2 | 0,68 | 2 | 120 |
| 59 | 5 | 0,4 | 200 | 340 | 1,5 | 4,7 | 2 | 0,47 | 0,47 | 100 |
| 60 | 5 | 0,6 | 210 | 320 | 4 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 150 |
| 61 | 7,5 | 0,4 | 220 | 300 | 1,5 | 2 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 90 |
| 62 | 7,5 | 0,5 | 230 | 280 | 2 | 2,4 | 5,1 | 0,47 | 0,47 | 10 |
| 63 | 7,5 | 0,6 | 240 | 260 | 1,6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| 64 | 7,5 | 0,7 | 250 | 240 | 2 | 2 | 5 | 0,68 | 2 | 120 |
| 65 | 7,5 | 0,8 | 50 | 220 | 5 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 3 | 150 |
| 66 | 7,5 | 0,9 | 60 | 200 | 3 | 1 | 4,7 | 5 | 4,7 | 150 |
| 67 | 7,5 | 1 | 70 | 620 | 0,8 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 120 |
| 68 | 7,5 | 0,9 | 80 | 600 | 1 | 2 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 69 | 7,5 | 0,4 | 90 | 580 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 10 | 10 | 70 |
| 70 | 7,5 | 0,6 | 100 | 560 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 5 | 5 | 80 |
| 71 | 9 | 0,4 | 120 | 540 | 2 | 3 | 3,3 | 10 | 10 | 110 |
| 72 | 9 | 0,5 | 140 | 520 | 3 | 5,1 | 3,3 | 5 | 4,7 | 160 |
| 73 | 9 | 0,6 | 160 | 500 | 0,5 | 5,1 | 2,7 | 5 | 5 | 120 |
| 74 | 9 | 0,7 | 180 | 480 | 1,5 | 5,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 100 |
| 75 | 9 | 0,8 | 200 | 460 | 2 | 6,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 80 |
| 76 | 9 | 0,9 | 210 | 440 | 1,2 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 70 |
| 77 | 9 | 1 | 220 | 420 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| 78 | 9 | 0,3 | 230 | 400 | 3 | 4,3 | 2 | 0,68 | 2 | 120 |
| 79 | 9 | 0,5 | 240 | 380 | 1,5 | 4,7 | 2 | 0,47 | 0,47 | 100 |
| 80 | 9 | 0,6 | 250 | 360 | 4 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 150 |
| 81 | 12 | 0,4 | 50 | 340 | 1,5 | 2 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 90 |
| 82 | 12 | 0,5 | 60 | 320 | 2 | 2,4 | 5,1 | 0,47 | 0,47 | 10 |
| 83 | 12 | 0,6 | 70 | 300 | 1,6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| 84 | 12 | 0,7 | 80 | 280 | 2 | 2 | 5 | 0,68 | 2 | 120 |
| 85 | 12 | 0,8 | 90 | 260 | 5 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 3 | 150 |
| 86 | 12 | 0,9 | 100 | 240 | 3 | 1 | 4,7 | 5 | 4,7 | 150 |
| 87 | 12 | 1 | 120 | 220 | 0,8 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 120 |
| 88 | 12 | 0,2 | 140 | 200 | 1 | 2 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 89 | 12 | 0,4 | 160 | 620 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 10 | 10 | 70 |
| 90 | 12 | 0,6 | 180 | 600 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 5 | 5 | 80 |
| 91 | 15 | 0,4 | 200 | 580 | 2 | 3 | 3,3 | 10 | 10 | 110 |
| 92 | 15 | 0,5 | 210 | 560 | 3 | 5,1 | 3,3 | 5 | 4,7 | 160 |
| 93 | 15 | 0,6 | 220 | 540 | 0,5 | 5,1 | 2,7 | 5 | 5 | 120 |
| 94 | 15 | 0,7 | 230 | 520 | 1,5 | 5,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 100 |
| 95 | 15 | 0,8 | 240 | 500 | 2 | 6,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 80 |
| 96 | 15 | 0,9 | 250 | 480 | 1,2 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 70 |
| 97 | 15 | 1 | 100 | 460 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| 98 | 15 | 0,3 | 110 | 440 | 3 | 4,3 | 2 | 0,68 | 2 | 120 |
| 99 | 15 | 0,4 | 120 | 420 | 1,5 | 4,7 | 2 | 0,47 | 0,47 | 100 |
| 100 | 15 | 0,6 | 130 | 400 | 4 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 150 |

1.4 pav. Tranzistoriaus įėjimo charakteristika